## Slide 1: Mini Atlas
DELFLY Agathe et MAUVOISIN Paul

## Slide 2: 01 DÉTAILS TECHNIQUES DÉMONSTRATION ET QUESTIONS OBJECTIFS ET INTÉRÊTS 02 03

## Slide 3: 01
OBJECTIFS ET INTÉRÊTS

## Slide 4: UN ROBOT D’ENTREPÔT
Type AGV en essaim
Exécute des tâches répétitives, pénibles, avec une meilleure précision et sans prendre de pause
L’objectif est de gagner du temps, de l’argent, de l’efficacité et d’éviter à un humain de faire ces tâches

## Slide 5: FONCTIONNEMENT SIMPLE
L’essaim communique avec un ordinateur central qui enregistre les contenus des étagères
L’utilisateur décide du robot à missionner
Le robot se déplace avec les colis sur sa plaque élévatrice

## Slide 6: 02
DÉTAILS TECHNIQUES

## Slide 7: COMPOSANTS UTILISÉS
Composant | Quantité par robot
Alimentation 7,4V | 1
Arduino Méga | 1
Shield Arduino | 1
Pont en H | 1
Moteurs DC | 2
Servomoteurs | 2
Roues | 2
Roulette à billes | 1
Capteurs IR analogiques | 8
Module radiofréquence HC-12 | 1

## Slide 8: SCHÉMA DE CÂBLAGE

## Slide 9: DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Le guidage en crémaillère à petite échelle
La gestion du poids et de l’équilibre du robot
Le robot est compact, il est difficile de réaliser un câblage propre et de placer tous les composants (ex Jetson)
Réaliser un suivi de ligne fiable par l’utilisation d’un correcteur en position avec des capteurs analogiques

## Slide 10: PERSPECTIVES D’AMÉLIORATION
Agrandir l’entrepôt, augmenter la taille et le nombre de robot
Améliorer le suivi de ligne, la précision des virages et la précision des arrêts sous les étagères
Créer un programme qui mémorise les contenus des étagères hors tension
Changer les matériaux du robot
Cable management

## Slide 11: 03
DÉMONSTRATION ET QUESTIONS